800 Z vluchtwegverlichting inbouw & opbouw

| Toepassing | vluchtwegverlichting |
| --- | --- |
| Lichtbron | 3W LED |
| Functionaliteit | autotest |
| Voeding | 230V AC |
| Kleurtemperatuur | >5000K |
| Lichtstroom nood (lm) | 145 |
| Temperatuurbereik (C) | 0 tot +35 |
| Kleur | wit |
| Kleurweergave-index (Ra) | >70 |
| Gewicht (gram) | 246 |
| Afmeting (verpakking LxBxH) | 50 x 50 x 42 |
| Optiek | lens (open area of corridor) |
| Montagewijze | inbouw & opbouw |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Permanent bedrijf | nee |
| Nominale spanning | 230V 50Hz |
| Beschermingsgraad | IP 40 |
| Autonomie | 3 uur |
| Type lichtbron | LED |
| Opgenomen vermogen | 1,4W |
| Beschermingsklasse | II |
| Bijzonderheden | LD5 met 2 opzetlenzen (open area en corridor) |
| Batterypack | NiMh 3,6V 1,7Ah |